CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének

86/2009. (09. 07.) ÖK. határozata

Ceglédbercel Község Településszerkezeti Tervéről

2009. szeptember

#### TARTALOMJEGYZÉK

###### SZÖVEGES MUNKARÉSZ

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – HATÁROZATI SZÖVEG

###### RAJZI MUNKARÉSZ

RAJZSZÁM			    RAJZ MEGNEVEZÉSE			MÉRETARÁNY

TSZT-1				Településszerkezeti Terv			M=1:10 000

Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének

86/2009. (09. 07.) KT. határozata

Ceglédbercel Község Településszerkezeti Tervéről

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-ának (3) bek. b.) pontjára tekintettel, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelettel közzétett OTÉK 2. § (1) bekezdésében foglaltakra, a község teljes közigazgatási területére vonatkozóan meghozza a község Településszerkezeti Tervéről szóló határozatát, melynek mellékletét képezi a Településszerkezeti Terv szöveges munkarésze (1. számú melléklet) és a TSZT-1 jelű Településszerkezeti Tervlap (2. számú melléklet).

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYA

- A határozat hatálya Ceglédbercel község egész közigazgatási területére kiterjed.

- A határozat hatálya alá tartozó területen belül a határozat rendelkezéseit és a tervlap tartalmát együttesen figyelembe véve lehet és kell kidolgoztatni a Helyi Építési Szabályzatot (továbbiakban: HÉSZ) és a szabályozási terveket.

- A határozatban és a tervlapban foglalt előírásoktól való eltérésre kizárólag, a határozat és a tervlap jogszabályokban előírt módon való egyidejű módosításával van lehetőség.

Felelős: Török László polgármester

Határidő: folyamatos

1. MELLÉKLET

A SZABÁLYOZÁS IRÁNYELVEI (TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS)

A település igazgatási területének felosztása

- A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak:

  - lakóterületek;

  - üdülőterületek

  - vegyes területek;

  - gazdasági területek;

  - különleges beépítésre szánt területek.

- A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határát (legnagyobb szintterület-sűrűségét) az alábbi táblázat tartalmazza:

| Területfelhasználási egység neve | Térképi jel | Legnagyobb szintterület-sűrűség |
| --- | --- | --- |
| Kertvárosias lakóterületek | Lke | 0,5 |
| Falusias lakóterületek | Lf | 0,4 |
| Üdülőházas üdülőterületek | Üü | 0,3 |
| Településközpont vegyes területek | Vt | 2,0 |
| Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek | Gksz | 1,0 |
| Ipari gazdasági területek | Gip | 1,2 |
| Különleges területek | Kszi, Ket | 1,8 |

- A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános valamint sajátos jellege szerint az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak:

- közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési területek;

- zöldterületek;

- erdőterületek;

- mezőgazdasági területek (szélerőműpark területe is);

- vízgazdálkodási területek;

- különleges beépítésre nem szánt területek.

- Az egyes terület-felhasználási egységek kötelező minimális közüzemi közművesítettségének mértékét az alábbi táblázat rögzíti. A HÉSZ kidolgozása során legalább az alábbi táblázatban közölt minimális, vagy annál magasabb szintű közművesítettségi mértéknek megfelelő előírásokat kell alkalmazni.

| Terület-felhasználási egység neve | A kötelező minimális közüzemi közművesítettség mértéke |
| --- | --- |
| A központi belterületen: |
| Kertvárosias lakóterületek | Teljes közművesítettség |
| Falusias lakóterületek | Teljes közművesítettség |
| Településközpont vegyes területek | Teljes közművesítettség |
| Különleges területek | Teljes közművesítettség |
| Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek | A feltárt terület közművesítettségi mértékével azonos |
| Zöldterületek | Közművesítetlen |
| Vízgazdálkodási területek | Közművesítetlen |
| A külterületen: |
| Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek | Részleges közművesítettség |
| Ipari gazdasági területek | Részleges közművesítettség |
| Különleges területek | Részleges közművesítettség |
| Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek | A feltárt terület közmüvesítettségi mértékével azonos |
| Erdőterületek | Közművesítetlen |
| Kertes mezőgazdasági területek | Közművesítetlen |
| Általános mezőgazdasági területek | Közművesítetlen |
| Vízgazdálkodási területek | Közművesítetlen |

A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

- A település igazgatási területét a tervezett szerkezeti elemek és területfelhasználási kategóriák figyelembevételével, és a terület adottságai alapján a továbbtervezésének során építési övezetekre, illetve övezetekre kell felosztani.

- A tervlapon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak és védősávoknak a területfelhasználásra gyakorolt hatásait az érintett övezetek kialakításánál figyelembe kell venni.

- A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges előfeltételeket (pl. előközművesítés) a beruházások megvalósítása előtt biztosítani kell, alapvetően a területtulajdonosok tehervállalásával.

- A település beépített és beépítésre kijelölt területein átfolyó vízfolyások telekrendezését (telekkialakítását) meg kell oldani.

- Növelni kell a település zöldfelületeinek nagyságát és növényzettel való fedettségét.

- A települési parkok fenntartásáról és azok berendezési tárgyainak karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- A mezőgazdasági területek egyes (a tervlapon jelölt) részein biztosítani kell a tanyagazdálkodás lehetőségét (erdővel körülvett erdei tanyák).

- A mezőgazdasági tájfásítás meglevő elemeit meg kell tartani és ki kell egészíteni a fasorok, védőtávolságok visszaállításával, telepítésével.

KÖZÚTHÁLÓZATOK, KÖZLEKEDÉS

- Közlekedési terület az országos és helyi közutak és csomópontok, valamint a közlekedéssel kapcsolatos egyéb létesítmények elhelyezésére szolgáló terület.

- A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét és védőtávolságát a Szabályozási Terv tartalmazza.

- Az országos gyorsforgalmi és főutak külterületi (lakott területen kívüli) szakaszán a tengelytől mért 100 – 100 m védőtávolságot kell biztosítani.

- Az országos összekötő és bekötő utak külterületi (lakott területen kívüli) szakaszán a tengelytől mért 50 – 50 m védőtávolságot kell biztosítani.

- Az országos közutak védőtávolságán belül építési engedélyt csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad megadni.

- A tervezett összekötő és bekötőutak külterületi szakaszának szabályozási szélessége 30,00 m.

- A tervezett új lakó és kiszolgáló utak szabályozási szélessége min. 12,00 m, a gyűjtőúté 22,00 m.

- A vasút védőtávolsága a szélső vágánytól számított 50 m.

- A parkolás differenciált, a település sajátosságait figyelembe vevő szabályozására helyi parkolási rendeletet kell alkotni.

- A tervezett új beépítés esetén az OTÉK és a helyi parkolási rendelet által előírt parkolóhely mennyiség az adott ingatlan területén biztosítandó.

- Közösségi létesítmények építése esetén kerékpártárolót és mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyet kell biztosítani.

- Mindkét vasútállomás környezetében, valamint a központban közterületi parkolókat kell kialakítani.

- A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni parkolóhelyet fásítani kell. Minden megkezdett 4 parkolóhely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa ültetendő.

- A külterületi utak mentén min. 8 m tőtávolsággal fasor telepítendő.

- Egy út belterületi (lakott területen belüli) úttá minősítésének feltétele a legalább egy oldali járda és a közvilágítás kiépítése.

- A 40, a 46124 és a 46125 sz. országos közutak mellett tervezett fejlesztési területek feltárását az úttal párhuzamosan vezetett szervizúttal kell megoldani.

- A 46124 és a 46125 sz. országos közutak szabályozási szélessége egyoldali szervizút esetén min. 30 m, kétoldali szervizút esetén 40 m.

- A 40 sz. út és a hűtőházak között tervezett út mellett a község területére eső teljes szakaszon, a 46124 és a 46125 sz. utaknak a tervezett körforgalmú csomóponttól kifelé eső szakaszain kerékpárút létesítendő.

- Az utak tervezési osztályba sorolása:

I. rendű főút						K.I.A

4 sz. főút

II. rendű főút						K.IV.A

40 sz. út

Összekötőút						K.V.A.

46124 j. út

46125 j. út

Állomási hozzájáró út					K.VII.A

46311 j. út

46316 j. út

Külterületi egyéb közút					K.VIII.A.

Szélerőmű irányító központ felé vezető út

Hűtőházak felé vezető út

II. rendű főút (belterületi)				B.IV.c.A

Pesti út

Vörösmarty út

Gyűjtőút						B.V.c.A.

Az összekötő és bekötő utak belterületi szakaszai

A helyi gyűjtőutak

Kiszolgálóút						B.VI.d.A.

Minden egyéb út, melyről ingatlanok közelíthetők meg.

Kerékpárút						B.IX.

Gyalogút						B.X.

KÖZMŰVEK

- A meglévő és tervezett közművezetékek nyomvonalának, biztonsági övezetének helyét (közterületen, vagy a szolgalmi jog bejegyzésével) biztosítani kell.

- A vízmű kutakra a 123/1997 (VII.18.) kormányrendelet alapján megállapítandó hidrogeológiai védőidomot kell figyelembe venni. (A jóváhagyását követően az érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozást a Földhivatalba is be kell jegyezni.) A hidrogeológiai védőterületen az arra vonatkozó előírásokat is be kell tartani.

- A település beépítésre szánt területének hasznosítását a távlatban csak a teljes közműellátás előírása esetén szabad megengedni. Átmenetileg csak a felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés közcsatornával történő megoldásától lehet eltekinteni, de a csapadékvíz biztonságos elvezetésének más (majd a szabályozási előírásokban rögzítendő) módon történő megoldását biztosítani kell.

- A település külterületén, beépítésre nem szánt területén, a mezőgazdasági övezetekben is elsődlegesen csak a belterületi közműhálózathoz csatlakozóan az arra előírt közműellátás biztosításával engedélyezhető fejlesztés. A központi belterülettől, illetve a közművesített területektől távolabbra eső területen építési engedély majd a szabályozási előírásokban a közművekre vonatkozó előírások teljesítése esetén adható (ÁNTSZ által elfogadott vízellátás, villamosenergia-ellátás és a biztonságos szenny- és csapadékvíz elvezetés szabályozási előírásban rögzített megoldásának teljesítése esetén).

- A település ivóvízbázisának védelme érdekében a település szennyvízelvezetésének közcsatornával történő teljes körű megoldását és a szennyvizek tisztítótelepen történő kezelését meg kell oldani. (A fejlesztésbe vont, vagy funkcióváltásra javasolt beépített, illetve beépítésre szánt területeken a fejlesztés megvalósításának feltétele a közcsatornás szennyvízelvezetés rendelkezésre állása.)

- A település hosszú távú arculatformálása és a kedvezőbb területgazdálkodás érdekében a csapadékvíz elvezetésére a távlatban zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt beépített, illetve beépítésre szánt területeken.( A beépített, illetve a beépítésre szánt területen a meglévő nyílt árkos felszíni vízelvezetés az útburkolat kiépítéséig, illetve a már burkolt utak soron következő rekonstrukciójáig fennmaradhat. A szilárd burkolat építésével egyidejűleg kell a zárt csapadékvíz csatornát kiépíteni.) A nyílt árkos csapadékvíz elvezetés a külterületen, illetve a beépítésre nem szánt területen tartható fenn hosszabb távon.

- Mélyfekvésű, jellemzően magas talajvíz állásos területen terepszint alatti építkezéssel a talaj- és rétegvizek áramlási útját elzárni nem szabad, a talaj- és rétegvíz megfelelő továbbvezetést meg kell oldani.

- A településesztétikai és területgazdálkodási szempontok érvényesítése érdekében az utak szilárd burkolatának ki- és átépítésekor a beépített és beépítésre szánt területeken az új (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) villamosenergia ellátási és vezetékes hírközlési hálózat kiépítése és a meglevő hálózat rekonstrukciója földkábeles elhelyezéssel valósítandó meg. Az új villamosenergia-ellátási és hírközlési hálózatok kiépítését földkábeles elhelyezéssel kell megvalósítani. (A beépítésre nem szánt területeken a földfeletti vezetés fennmaradhat a 0,4 kV-os, a közvilágítási és a hírközlési szabadvezetékek közös oszlopsoron való vezetésével.)

ÉRTÉKVÉDELEM

A TELEPÜLÉS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉKEI

- A meglévő építészeti értékek és a településkép védelmének érdekében a Településszerkezeti Terven jelölt „helyi értékvédelmi épületek”-re vonatkozóan örökségvédelmi hatástanulmányt készítettünk, ennek alapján kell helyi értékvédelmi rendeletet alkotni.

- A helyi értékvédelmi rendeletben meg kell határozni a helyi értékvédelmi épületekre vonatkozó építési követelményeket.

- A helyi értékvédelmi épületeknél az építési munkák építési hatóság által történő engedélyezése során kétlépcsős engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

- A helyi értékvédelmi rendeletben bővíteni kell az értékvédelmi (épületeken, építményeken, közterületeken) végzett, valamint a közterületről látható engedélyköteles építési munkák körét.

- Fentieken kívül a védelem biztosítása érdekében meg kell határozni a tulajdonosi kötelezettségeket, és a számára nyújtandó kedvezményeket, mely kedvezmények forrásait a település költségvetése külön fejezetben kezeli, felhasználásának módját és mértékét külön szabályozza.

- A helyi értékvédelmi rendelet elkészülte után a HÉSZ-ben a helyi értékvédelmet érvényre kell juttatni.

- A helyi értékvédelmi épület bárminemű bővítéssel, felújítással járó építési tevékenységnél, illetve új épületrészek építésénél ügyelni kell arra, hogy ezek karakterükben, tömegalakításukban illeszkedjenek a helyi védelem alá vont épület karakteréhez és tömegalakításához.

- A település esztétikai kérdésekben biztosítani kell a településfejlesztési Bizottság és a települési Főépítész ellenőrző szerepkörét.

- A régészeti értékek védelméről a HÉSZ-ben is gondoskodni kell.

A TELEPÜLÉS TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKEI

- A természeti értékek megóvása érdekében helyi természetvédelmi rendeletet kell alkotni, melynek készítése során fel kell mérni a település természetvédelmi szempontból értékes területeit és meghatározni (a meglévőknél felülvizsgálni) a természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek lehatárolását. A védetté nyilvánító jogszabályban meg kell határozni a természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területekre vonatkozó kezelés módokat, korlátozásokat és tilalmakat, valamint ha szükséges, a védőterületeket.

- Helyi védettségű természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területekre a terület kezelőjének a DINPI által jóváhagyott kezelési tervet kell készíteni. A kezelési tervben meg kell határozni a természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területen folytatható tevékenységeket és azok feltételeit, valamint a megóvás, fenntartás, állapotfejlesztés, őrzés, bemutatás feltételeit és feladatait.

- Fel kell mérni a településen található egyedi tájértékeket (a társadalomszámára jelentőséggel bíró, a tájra jellemző természeti értékeket, képződményeket és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elemeket) és szükség szerint kezdeményezni kell az illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság általi nyilvántartás bővítését.

- A természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek használata és fejlesztése során természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.

KÖRNYEZETVÉDELEM

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése és a megvalósítás során érvényre kell juttatni a környezetvédelmi előírásokat.

- A településen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:

- a legkisebb mértékű környezet terhelést és igénybevételt idézze elő

- megelőzze a környezetszennyezést

- kizárja a környezetkárosítást

- megszüntesse, de legalább enyhítse a meglévő ártalmakat és szennyezéseket.

- A település ipari létesítményeinél és intézményeinél a magasabb rendű jogaszályokban és tervekben előírt környezetvédelmi jellegű adatszolgáltatási kötelezettségek betartását figyelemmel kell kísérni (pl.: légszennyező források emissziós értékei, szennyvízkibocsátás, keletkező veszélyes hulladékok, stb.).

- Az érdekelt szakhatóságoktól minden évben meg kell kérni a települést érintő környezetterhelési adatokat, ezek felhasználásával nyomon kell követni a település környezeti állapotának változását.

FÖLDVÉDELEM

- Az erózió és defláció elleni védelem érdekében a mezőgazdasági és erdőterületeken környezetkímélő (talajvédő) gazdálkodást kell folytatni, biztosítva a földfelszín minél nagyobb arányú és minél állandóbb jellegű zöldfelületi fedettségét és a lehető legkedvezőbb talajnedvességi állapotot. A laza feltalajú mezőgazdasági területek művelése során biztosítani kell az eróziós és deflációs károk minimalizálását.

- A homokverés és az egyéb deflációs porkeletkezés ellen a belterületi szegélyeken és a nagy összefüggő síkságokon védőerdők telepítésével kell védekezni.

- A földterületeket a termőföld minőségének és termőképesség megőrzése érdekében a rendeltetésének megfelelően kell használni.

- A földterületeket a szennyezés ellen védeni kell, a szennyezett területek rekultivációja szükséges.

VÍZKÉSZLET MINŐSÉG - ÉS MENNYISÉG VÉDELME

- A szennyvízelvezető hálózat kiépítése után a település még csatornázatlan ingatlanjainak a szennyvíz elvezető hálózatra történő rákötését egy éven belül meg kell oldani.

- A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) megfelelő (elő) tisztításáról gondoskodni kell.

- A vízben élő szervezetre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása és elhelyezése ellen védekezni kell a vízfolyások és tavak közeli területeken.

- A vízfolyások medrét rendszeresen karban kell tartani. Szükség esetén hordalékfogókat kell létesíteni, amelyek tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.

- A belterületnek a külvizek és belvizek elleni megfelelő védelmét a felszíni vízelvezetés eszközeivel biztosítani kell.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

- A területekre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi kategóriák határértékeinek betartásáról és betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- A közlekedési eredetű légszennyezés terheléscsökkentése érdekében szükség szerint a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen védő erdősávokat kell telepíteni.

- A meglévő helyhez kötött légszennyező források esetében technológia-váltással, vagy a szennyező forrás felszámolásával meg kell szüntetni a határérték feletti terhelést.

ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM

- A belterületekre vonatkozó zajvédelmi kategóriák határértékeinek betartásáról és betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- A közlekedési eredetű zajterhelés csökkentése érdekében belterületen alapvetően a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen zajvédő erdősávokat kell telepíteni.

- Lakóterületeken, valamint az ezekre hatással levő szomszédos területeken, a meglévő, helyhez kötött zajforrások esetében, technológia-váltással, kitelepítéssel meg kell szüntetni a határérték feletti zajterhelést.

ÉLŐVILÁG VÉDELME

- Az ökológiailag értékes területek védelem érdekében azok művelési ágának megtartását az élővilág és élőhely fennmaradásához szükséges építési és használati korlátozásokat biztosítani kell.

- A mezőgazdasági tájfásítás fennmaradt elemeinek maradéktalan megóvásán túl gondoskodni kell a köz- és dűlőutak, birtokhatárok mentén a védőfásítás megvalósításáról.

- Törekedni kell a magasabb ökológiai értékű területek kialakulására. (Alacsonyabb ökológiai értékűek a szántó, szőlő, és gyümölcsös területek, magasabb ökológiai értékűek az erdő, rét-legelő, nádas területek.)

HULLADÉKGAZDÁLOKDÁS, ÁRTALMATLANÍTÁS

- A településen keletkező kommunális hulladék elhelyezése csak engedéllyel rendelkező hulladéklerakón történhet. A meglévő hulladéklerakó felszámolása, rekultiválása esetén a települési kommunális hulladék elhelyezés folyamatosságának fenntartásának érdekében új települési lerakó létesítéséről, vagy kistérségi lerakóhoz történő csatlakozásról kell gondoskodni.

- A települési (kommunális) hulladékot ellenőrzött és előírt módon belterületen szervezett gyűjtéssel és szállítással, míg a külterületen egyéni elszállítással kell a kijelölt hulladéklerakóra juttatni. A települési hulladéklerakón az ártalmatlanítást rendezett lerakással és földtakarással kell biztosítani.

- A település közigazgatási területén belül veszélyes hulladék lerakása, kezelése tilos.

A VÉGREHAJTÁST ELŐSEGÍTŐ RENDELKEZÉSEK

TERVEZÉSI FELADATOK

- A településrendezés elősegítése érdekében a következő feladatok elvégzése szükséges:

  - A helyi építési szabályzat és szabályozási terv(ek) készítése.

  - Szabályozási terv alapján fejlesztési programok indítása.

  - Környezetvédelmi program készítése.

  - Helyi jelentőségű védett épületek kezelési, fenntartási tervének elkészítése.

  - Vízügyi szakvélemény alapján vízrendezési tanulmányterv készítése.

  - Helyi értékvédelmi rendelet készítése.

  - Turisztikai fejlesztési koncepció és programok készítése.

TERVEGYEZTETÉSI FELADATOK

- Ceglédbercel Településrendezési Tervének esetleges módosítása, illetve felülvizsgálata során az alábbi terveket is figyelembe kell venni (azok hatályossága esetén):

- Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. Törvény);

- Pest megye Területrendezési Terve;

- Dél-Pest megye Kistérségi Fejlesztési Koncepciója.

- Az ezután készülő területrendezési tervekben előre érvényesíteni kell a község Településrendezési Tervében szereplő elhatározásokat.

- A környező települések rendezési terveinek egyeztetése során képviselni kell a község érdekeit.

- A természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek, és egyedi tájértékek jegyzékét az önkormányzati rendelet megalkotása előtt egyeztetni kell a természetvédelmi szakhatósági nyilvántartással.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- E határozat hatályba lépése után az igazgatási területen belül készülő településrendezési terveket a Településszerkezeti Tervvel összhangban kell elkészíteni. Amennyiben eltérés válik szükségessé, úgy a Településszerkezeti Tervet a szükséges egyeztetések után előzetesen módosítani kell határozattal.

- Jelen határozat hatályba lépésével Ceglédbercel Önkormányzata Képviselő-testületének .......... számú határozata hatályát veszti.

Ceglédbercel, 2009. szeptember 7.

Török József						Pető Zsolt

polgármester						jegyző